威斯卡特工业（中国）有限公司环保信息公开公示

Wescast Industries (China) Co., Environmental Information Public Disclosure

根据环境保护部文件《关于进一步优化调整上市环保核查制度的通知》（环发[2012]118号）中持续加大上市公司环境信息公开力度的有关要求，在上市环保核查期间，申请核查公司应在其网站公开核查申请文件及申请报告，申请报告内容包括企业基本信息、主要污染物排放情况、环保设施建设运行情况、环境污染事故应急预案等信息。威斯卡特工业（中国）有限公司属于首次申请上市的企业，其相关的环保信息公示如下：

一、企业基本信息

威斯卡特工业（中国）有限公司是威斯卡特工业公司在中国的全资子公司，于2006年6月在武汉经济技术开发区正式注册成立，注册资本3300万美元，生产基地位于武汉经济技术开发区珠山湖大道799号。企业现有员工480人，其中管理人员80人，普通员工400人。公司目前拥有生产厂房2栋，即铸造厂房和机加厂房，年产排气歧管、涡轮增压室、涡轮排气歧管176万件。

二、主要污染物排放情况

威斯卡特工业（中国）有限公司废气、废水和噪声排放情况见下表。

表1  武汉威斯卡特主要污染物排放情况

| 废水污染源排放达标情况 |
| --- |
| 核查年度 | 排放口 | 污染物 类别 | 污染物名称 | 执行排放标准编号 | 排放标准限值 | 监测值 | 达标情况 (达标/超标) |
| 2013年1-3月 | 生活污水预处理排放口 | 废水 | pH | GB89778-1996 | 6-9 | 6.82-7.29 | 达标 |
|  |  |  | SS |  | 400 mg/L | 35-44 mg/L | 达标 |
|  |  |  | NH3-N |  | 35 mg/L | 4.53-4.63 mg/L | 达标 |
|  |  |  | COD |  | 500 mg/L | 71-80 mg/L | 达标 |
|  |  |  | 动植物油 |  | 100 mg/L | 0.95-1.32 mg/L | 达标 |
| 废气污染源排放达标情况 |
| 核查年度 | 排放口 | 污染物 类别 | 污染物名称 | 执行排放标准编号 | 排放标准限值 | 监测值 | 达标情况 (达标/超标) |
| 2013年1-3月 | 中频电炉废气处理系统 | 废气 | 粉尘 | GB9078-1996 | 150mg/m3 | 13.6mg/m3 | 达标 |
|  | 砂处理 |  | 粉尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 （砂处理排气筒30m、抛丸排气筒19 m、冷芯盒制芯排气筒17.5 m） | 120 mg/m3 | 25.6 mg/m3 | 达标 |
|  | 清理、抛丸、砂磨 |  | 粉尘 |  | 120 mg/m3 | 30.2 mg/m3 | 达标 |
|  | 冷芯盒制芯 |  | SO2 |  | 550 mg/m3 | 3.69 mg/m3 | 达标 |
| 厂界噪声达标情况 |
| 核查年度 | 监测点位 | 污染物 类别 | 污染物名称 | 执行排放标准编号 | 排放标准限值 | 监测值 | 达标情况 (达标/超标) |
| 2013年1-3月 | 东厂界噪声 | 噪声 | 等效A声级 | 《工业企业厂 界噪声标准》（GB12348-2008） 3类 | 昼间 65 dB(A) | 59.1dB(A) | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 55 dB(A) | 54.1 dB(A) | 达标 |
|  | 南厂界噪声 |  |  |  | 昼间 65 dB(A) | 52.9dB(A) | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 55 dB(A) | 51.0dB(A) | 达标 |
|  | 西厂界噪声 |  |  | 工业企业厂 界噪声标准》（GB12348-2008） 4类 | 昼间 70 dB(A) | 55.4dB(A) | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 55 dB(A) | 52.8 dB(A) | 达标 |
|  | 北厂界噪声 |  |  |  | 昼间 70dB(A) | 54.8dB(A) | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 55 dB(A) | 52.1dB(A) | 达标 |

注：以上监测数据来自武汉市汉阳区环境监测站出具的监测报告，监测时间2013.03.11。

由上表可知，武汉威斯卡特在2013年1-3月废水、废气和噪声均能做到达标排放。

固体废物处理处置情况：

企业将产生的废铁屑统一收集后回用于中频感应电炉作原料；炉渣、收尘灰、废砂、废耐火材料全部统一收集后外卖武汉经济开发区胜兴建材厂回收利用；生活垃圾全部统一由环卫部门统一处理。

武汉威斯卡特的主要危险废物为含油废弃物（包括废机油、含油抹布和手套）、废切削液、废清洗液。公司所有危险废物交危废处理单位武汉汉氏环保工程有限公司处置。

综上分析，核查时段内，核查企业产生的工业固体废物做到了合理、妥善的处置，安全处置率达100%。

三、环保设施建设运行情况

武汉威斯卡特主要环保设施包括生活污水处理设施、中频感应电炉烟气所采用的“环形吸烟罩收集+二级旋风除尘器+布袋除尘器”处理装置；砂处理采用的布袋除尘装置；铸件清理、抛丸、砂磨粉尘共用的布袋除尘装置；冷芯盒制芯采用的碱洗塔装置；各个噪声源的隔音、消音、减振装置；一般固废和危险废物临时堆放场/间。武汉威斯卡特建立了主要环保设备的运行台帐和维修记录制度，企业环保设施运行及维修记录完整，主要环保设施做到了与生产设施同步运行。

四、企业环保机制建设情况

（一）在公司内部积极加强环保宣传教育和培训，提高公司员工的环保意识，设置专(兼)职的环保机构，配备专职的环保工作人员。并持续完善企业环境风险防范体系，强化企业环境风险防范意识，提高企业应对环境风险的能力，杜绝因安全事故引发环境污染。

（二）在致力发展生产的同时，始终牢固树立环保优先的理念，自觉承担社会道义和责任，遵守环保法律法规；严格执行环境影响评价和“三同时”制度，从淘汰落后产能，提升技术工艺上着手，减少污染物排放，确保治污设施与生产能力相匹配，污染物稳定达标排放。

（三）建立长效机制，依法接受各级环保行政主管部门的监管和指导。对环保工作常抓不懈、一抓到底，形成长效管理机制，并认真开展环保自查工作，发现环保问题积极进行整改，依法接受各级环保部门的检查。

五、环境污染事故应急预案

武汉威斯卡特生产使用的危险物质主要是SO2、NaOH、乙炔、乙醇、丙酮和柴油等。以上物料的生产使用量及贮存量情况如下：SO2、NaOH、乙炔、乙醇、丙酮和柴油最大使用、储存量分别为7t、12 t、0.0003 t、0.11 t、0.001 t、0.16 t。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），q1/Q1 + q2/Q2 +……qn/Qn=0.18＜1（SO2临界量20吨、NaOH临界量500吨、乙炔临界量1吨、乙醇临界量500吨、丙酮临界量500吨、柴油属于易燃液体临界量5000吨），不构成重大危险源。

公司成立了应急领导机构，并制定了《应急准备和响应运行控制程序》、《油品、危险化学品管理作业指导书》、《二氧化硫泄漏应急程序》和《火灾应急反应程序》。

根据当地环境监测部门长期的监测表明，武汉威斯卡特2010-2012年、2013年1-3月生产运行废水、废气、噪声污染物可达标排放，未对周边环境造成明显污染，未造成因污染导致民众上访和投诉。

六、征求公众意见的具体形式。

公众可以电话、信函、传真、电子邮件等方式与威斯卡特工业（中国）有限公司联系，并及时将意见反馈给我们。
    环境信息公开公示单位：威斯卡特工业（中国）有限公司

公司地址：武汉经济技术开发区珠山湖大道799号

邮编：430058

联系人：刘学

联系电话：18995583658

传真号码：027-84478288